|  | AQUAVAS S.A. VASLUI SUCURSALA VASLUI Str. Alecu Donici, nr. 23, Vaslui, Cod poștal 730150, Romania NR. Înregistrare la Reg. Com.: J37/692/2007, CIF: RO-17986823, CUI: 2586122 Cont: RO59 RNCB 0259 0284 5277 0019, deschis la BCR Vaslui |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

VALORI MEDII LUNARE

ale principalilor parametri fizico-chimici si bacteriologici ai apei brute la intrarea in Statia de Tratare a Apei Delea, monitorizati de Laboratorul Statiei de Tratare a Apei.

Luna   MARTIE  2023

| Nr. crt. | Indicatorul | U.M. | ORDONAN-TA NR 7 25.01.2023 (pt iesire rezervor) | Intrare statie | Iesire Statie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Solesti | Barlad | Pusca- si | Amestec |  |
|  |  |  |  |  |  |  | S+B | B+P |  |
| 1. | pH | Unitati de pH | ( 6,5(9,5 | 8,31 | 8,38 | 8,38 | 8,35 | 8,37 | 7,75 |
| 2. | Conductivitate | ( S/cm-1 | ( 2500 | 1193,3 | 1236 | 871 | 1214 | 1185 | 1144,32 |
| 3. | Turbiditate | U.N.T. | 0,3 | 126,86 | 11,49 | 12,83 | 73,48 | 51,72 | 1,15 |
| 4. | Oxidabilitate | mg. O2 / dm3 | ( 5 | 7,02 | 4,46 | 5,59 | 6,34 | 5,00 | 2,93 |
| 5. | Aluminiu | (g / dm3 | 200 | 17,74 | 12,48 | 16,5 | 15,31 | 17,78 | 82,85 |
| 6. | Amoniu – NH4+ | mg / dm3 | 0,50 | 0,40 | 0,164 | 0,133 | 0,244 | 0,160 | 0,021 |
| 7. | Nitriti – NO2- | mg / dm3 | 0,50 | 0,022 | 0,064 | 0,026 | 0,032 | 0,040 | <0,002 |
| 8. | Nitrati – NO3- | mg / dm3 | 50 | 0,43 | 8,74 | 0,05 | 2,64 | 3,24 | 4,05 |
| 9. | Cloruri | mg / dm3 | 250 | 54.64 | 50,98 | 41,6 | 53.,30 | 45,39 | 64,91 |
| 10. | Duritate totala | grade germane | (5 | 26.75 | 28,93 | 20,76 | 27,83 | 23,35 | 25,68 |
| 11. | Nr. total de colonii la 360 C | U.F.C. / 1cm3 | NOMA | 2110 | 665 | 90 | 1510 | 330 | < 3 |
| 12. | Enterococi fecali | nr. / 100 cm3 | 0 | 9 | 4 | 14 | 8 | 10 | 0 |
| 13. | Bacterii coliforme | nr. / 100 cm3 | 0 | 30000 | 19160 | 23250 | 25800 | 21375 | 0 |
| 14. | Clostridium perfringens | nr. / 100 cm3 | 0 | 500 | 123 | 16 | 300 | 80 | 0 |
| 15. | Nr. total de colonii la 220 C | U.F.C. / 1cm3 | NOMA | 2300 | 850 | 90 | 1800 | 330 | < 3 |

Sef  laborator,

ing. Musat Oana